Ministerul educaţiei al Republicii Moldova

Lucrare de laborator la fizică

Timp alocat – 45 minute

Tema lucrarii:

Propagarea sunetului în medii gazoase

la presiune joasă.

Numele si prenumele elevului ce efectueaza lucrarea

________________________________________________

Clasa _______

Chisinau 2012

Fisa aparatului

1. Denumirea aparatului:

Pompa Komovski.

2. Destinaţia:

Se foloseşte la modificarea presiunei în vase.

3. Constructia si principiul de functionare:

-intrare                                                               -clopot de sticla

-roata cu manivela

-iesire                                                              -barometru

-furtun                       -stativ ermetic

Este destinat pentru crearea presiunilor mici sau mari a aerului in vasuri la   petrecerea experimentelor demonstrative. Prezintă o pompa cu piston, bazată pe pomparea aerului. Mişcarea manivelei asigurată de roata axată de mecanism, unită cu mîner pentru lucru manual. La rotirea roţii după acele de ceasornic, aerul din furtunul de ieşire se absoarbă, astfel provocînd o scădere a presiunii in vasul unit de furtun, iar la rotirea contra acelor de ceasornic - provoacă mărirea presiunii in vas.

4.Limita de aplicare:

Presiuni joase ---------- pînă la 400 Pa

Presiuni înalte --------- pînă la 0,4Mpa.

5. Regulile de exploatare:

> Studiaţi atent construcţia aparatului;

> Aveţi grija de furtun să nu sa se deterioreze

> Nu forţaţi mînerul si nu astupaţi gaura de intrare a aerului.